## FICHE TECHNIQUE SON

# POLYPHÈME

Contact régie son : Manu Le Duigou – 06 86 93 49 23 – manu_led@yahoo.fr

| façade | Un système son actif avec sub bass assurant une dispersion large, homogène sur tout l’espace public. Le système de diffusion devra avoir été entièrement installé, câblé et testé avant notre arrivée. |
| --- | --- |
| retours | 8 retours bains de pieds sur 5 circuits séparés et égalisés . |
| console | Console numérique (Souncraft VI, Yamaha CL, Digico, Midas) Console placée au 2/3 de la salle, dans le public, dans l’axe de la scène et pas sous un balcon ou dans une cabine régie. 6 envois auxiliaires pour les retours (pré-fader) 2 envois auxiliaires pour les effets (post-fader) 2 sous-groupes stéréo |
| spécifications | 1 par64 pour chauffer la darbuka+ 1 arrivé électrique + Gaffa Tape . En cas de concert en extérieur prévoir des rycotes efficaces |

## Plan de scene

Espace scenique minimum:

## PATCH SON

| n° | instrument | mic / ligne | pied mic | insert | 48V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reyong 1 | KM184 | petit |  | X |
| 2 | Reyong 2 | KM184 | petit |  | X |
| 3 | Reyong 3 | KM184 | petit |  | X |
| 4 | Reyong 4 | KM184 | petit |  | X |
| 5 | Gong Grave | C414 | Grand |  | X |
| 6 | Gong Médium | C414 | petit |  | X |
| 7 | Gong Aigu | C414 | petit |  | X |
| 8 | Darbuka frappe | Sm 57 | petit | Comp |  |
| 9 | Darbuka intérieur | DPA 4099 ou Atm350 ou beta98D/S | - | Comp | X |
| 10 | Darbuka Cellule | DI+câble Jack-Jack | - |  | X |
| 11 | Ceng Ceng | M201 | petit |  |  |
| 12 | Kajar | M88 | petit |  |  |
| 13 | Gangsa 1 | KM184 | petit |  | X |
| 14 | Gangsa 2 | KM184 | petit |  | X |
| 15 | Gangsa 3 | KM184 | petit |  | X |
| 16 | Gangsa 4 | KM184 | petit |  | X |
| 17 | Trompung | Sm 57 | petit |  |  |
| 18 | Kajar | M88 | petit |  |  |
| 19 | Ceng Ceng | M201 | petit |  |  |
| 20 | Voix | Sm58 | petit | Comp |  |
|  | Sous-groupe Stéréo Reyong |  |  | Comp Stéréo |  |
|  | Sous-groupe Stéréo Gangsa |  |  | Comp Stéréo |  |

Récapitulatif

1x DI active

1x DPA4099 ou Atm350 ou Shure B98

8x Neumann Km184

3x AKG C414

2x Shure Sm57

2x Beyerdynamic M88

2x Beyerdynamic M201

1x Shure Sm58